# ОШ"ЈОВАН ДУЧИЋ"ПЕТРОВАРАДИН

# Прерадовићева 6

Број: 01-1646

Датум:20.11.2014.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЕ  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ НА ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА КОРИШЋЕЊА ОБЈЕКТА (ЗАМЕНА ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ И ОБНОВА ФАСАДЕ)

ЈНOП 09 /2014

У складу са чланом 63  став 1 Закона о јавним набавкама   , врши се допуна конкурсне документације. Приликом уноса предмера радова није унет део предмера који се односи на дрвену столарију на старом делу објекта школе који је под заштитом споменика културе , те се у складу са достављеним решењем Завода за заштиту споменика културе врши допуна конкурсне документације у делу 5 ) техничка спецификација – предмер радова , тако да исти сада гласи:

5) ПРЕДРАЧУН- ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА- ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ НА ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА КОРИШЋЕЊА ОБЈЕКТА (ЗАМЕНА ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ И ОБНОВА ФАСАДЕ)  - ЈНОП  9/2014

# ( на свим позицијама уписати јединичне и укупне цене без пдв-а)

| I. | PRIPEMNI RADOVI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rb | Opis radova | jm | količina | Jedinična cena bez PDV-a | Jedinična cena sa pdv | Ukupno bez pdv |
| 1 | Ograđivanje gradilišta sa privremenom montažnom ogradom od armaturne mreže Ø10, vezane za vertikalne stubove urađene od kutijastih čeličnih profila 40/40/5 mm ubetonitanih u prenosivu betonsku stopu. Armaturna mreža se oblaže perforiranom plastičnom folijom, crvene boje, visine 2,00 m. Plan ograde predlaže izvođač a u cenu je uračunato i sklanjanje ograde. Na ogradu postaviti table sa upozorenjima za đake. Obračun po m1 gotove ograde | m1 | 220.00 |  |  |  |
| 2 | Montaža i demontaža metalne cevaste fasadne skele, za radove u svemu po važećim propisima i merama HTZ-a. Skela mora bili statički stabilna, ankerovana za objekat i propisno uzemljena. Na svakih 2.00 m visine postaviti radne platforme od fosni. Sa spoijne strane platformi postaviti fosne na "kam". Koristi se za sve vreme trajanja radova. Obračun po m2 vertikalne projekcije montirane skele. | m2 | 3,200.00 |  |  |  |
| 3 | Pokrivanje celokupne površine skele jutanim ili PVC zastorima. Obračun po m2 gotove skele. | m2 | 3,200.00 |  |  |  |
| UKUPNO I bez pdv |  |
| II. | DEMONTAŽA I RUŠENJE |  |  |  |  |
| rb | Opis radova | jm | količina | Jedinična cena bez PDV-a | Jedinična cena sa pdv | Ukupno bez pdv |
| 1 | Demontaža postojećih vertikalnih oluka. U cenu uračunati slaganje u okviru gradilišta za ponovno vraćanje na isto mesto. Obračun po m1 skinutog oluka. | m1 | 160.00 |  |  |  |
| 2 | Pre izrade "demit fasade" kompletnu površinu pregledati i obiti trošne delove fasade. Procena je 30% od celokupne fasade. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 | m2 | 960.00 |  |  |  |
| 3 | Obijanje sokle od veštačkog kamena u dvorištu objekta. U cenu uračunati sklanjanje šuta u kontejnere i odvoz šuta na gradsku deponiju do 10 km. Obračun po m2 obijene površine fasade. | m2 | 21.00 |  |  |  |
| 4 | Demontaža postojećih fasadnih drvenih prozora, i čeličnih portala raznih veličina sa odlaganjem istih na gradilištu za dalji transport. Krila prozora moraju biti zatvorena da se stakla ne bi razbila. U cenu pozicije ulazi i demontaža spoljašnjeg solbanka i unutrašnje postojeće klupice kao i zaštita unutrašnjeg prostora PVC folijom ( kancelarije, učionice. hodnici) . Obračun po m2. | m2 | 840.00 |  |  |  |
| 5 | Ponovna montaža postojećih vertikalnih oluka posle izrade fasade. Obračun po m1. | m1 | 160.00 |  |  |  |
| 6 | Priprema fasade. Sve površine fasade očistiti od naslaga stare boje a trošne delove obiti do opeke i ponovo izmalterisati produžnim malterom ( procena 30% fasade). Impregnirati podlogu i izvršiti sanaciju pukotina. Sanaciju izvršiti otvaranjem pukotina, kitovanjem i lepljenje staklene mreže preko saniranih pukotina. Obračun po m2 | m2 | 250.00 |  |  |  |
| UKUPNO II bez pdv |  |
| III. | GRAĐEVINSKA STOLARIJA |  |  |  |  |
| rb | Opis radova | jm | količina | Jedinična cena bez PDV-a | Jedinična cena sa pdv | Ukupno bez pdv |
|  | PVC stolarija - petokomorni profili proizvođača Roplasto ili slično,, bela boja, okovi proizvođača Sigenia ili slično. Staklo Low-E nisko emisiono 4+16+4mm. Zaptivanje svih spojeva izvesti EPDM gumom po normativim i tehničkim uputstvima za profilni sistem. Način otvaranja i postavljanje potprozorske daske od PVC-a prema šemama stolarije. Otvori većih dimenzija od standardnih potrebno ukrutiti čeličnim kutijastim profilom radi izvijanja i otpornosti na udar vetra i drugih statičkih uticaja. Standardna PVC unutrašnja klupica, u ceni ugrađenog prozora. Obračun po komadu ugrađenog prozora. Прозори морају бити израђени од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са минимално петокоморним системом профила минималне дебљине 2,7 мм, и да је челично ојачање 1,5 мм дебљине. Профил треба да је израђен од нерициклиране сировине и да не постоји присуство олова , уградбене дубине мин. 70 мм, ширина налегања дихт гуме 7-8мм, Уw до 1,3 W/ (м²К), Заштита од кише према ДИН ЕН 12208 класа А4, Ваздушна пропустљивост према ДИН ЕН 12207 до класе 4. Стакло двоструко нискоемисионо 4-16-4 пуњено аргоном (Уг = 1,5 W/(м²К)); |
| 1 | Nabavka i montaža jednokrilnih, jednostrukih PVC prozora dim. 90/85cm . Prozore izraditi od petokomornih PVC profila bele boje. Zastakljivanje se vrši termoizolacionim niskoemisionim staklom 4 + 16 + 4 mm. Način otvaranja i izgled prozora prema šemi (list 1a). Obračun se vrši po komadu. | kom | 11 |  |  |  |
| 2 | Nabavka i montaža jednokrilnih, jednostrukih PVC prozora dim 90/85cm. Prozore izraditi od petokomornih PVC profila bele boje. Zastakljivanje se vrši termoizolacionim niskoemisionim staklom 4 + 16 + 4 mm. Način otvaranja i izgled prozora prema šemi (list 1b). Obračun se vrši po komadu. | kom | 3.00 |  |  |  |
| 3 | Nabavka i montaža jednokrilnih, jednostrukih PVC prozora dim 70/85cm. Prozore izraditi od petokomornih PVC profila bele boje. Zastakljivanje se vrši termoizolacionim niskoemisionim staklom 4 + 16 + 4 mm. Način otvaranja i izgled prozora prema šemi (list 2). Obračun se vrši po komadu. | kom | 4.00 |  |  |  |
| 4 | Nabavka i montaža jednokrilnih, jednostrukih PVC prozora dim 120/60cm. Prozore izraditi od petokomornih PVC profila bele boje. Zastakljivanje se vrši termoizolacionim niskoemisionim staklom 4 + 16 + 4 mm. Način otvaranja i izgled prozora prema šemi (list 3). Obračun se vrši po komadu. | kom | 23.00 |  |  |  |
| 5 | Nabavka i montaža jednokrilnih, jednostrukih PVC prozora dim 115/85cm. Prozore izraditi od petokomornih PVC profila bele boje. Zastakljivanje se vrši termoizolacionim niskoemisionim staklom 4 + 16 + 4 mm. Način otvaranja i izgled prozora prema šemi (list 4). Obračun se vrši po komadu. | kom | 4.00 |  |  |  |
| 6 | Nabavka i montaža jednokrilnih, jednostrukih PVC prozora portala dim 330/295cm. Prozore portale izraditi od petokomornih PVC profila bele boje sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima na potrebnim mestima. Zastakljivanje se vrši termoizolacionim niskoemisionim staklom 4 + 16 + 4 mm. Način otvaranja i izgled prozora prema šemi (list 5). Obračun se vrši po komadu. | kom | 4.00 |  |  |  |
| 7 | Nabavka i montaža jednokrilnih, jednostrukih PVC prozora portala dim 180/295cm. Prozore portale izraditi od petokomornih PVC profila bele boje sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima na potrebnim mestima. Zastakljivanje se vrši termoizolacionim niskoemisionim staklom 4 + 16 + 4 mm. Način otvaranja i izgled prozora prema šemi (list 6). Obračun se vrši po komadu. | kom | 3.00 |  |  |  |
| 8 | Nabavka i montaža jednokrilnih, jednostrukih PVC prozora portala dim 260/205cm. Prozore portale izraditi od petokomornih PVC profila bele boje sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima na potrebnim mestima. Zastakljivanje se vrši termoizolacionim niskoemisionim staklom 4 + 16 + 4 mm. Način otvaranja i izgled prozora prema šemi (list 9). Obračun se vrši po komadu. | kom | 5.00 |  |  |  |
| 9 | Nabavka i montaža trokrilnih, jednostrukih PVC prozora dim 265/205cm. Prozore izraditi od petokomornih PVC profila bele boje. Zastakljivanje se vrši termoizolacionim niskoemisionim staklom staklom 4 + 16 + 4 mm. Način otvaranja i izgled prozora prema šemi (list 11). Obračun se vrši po komadu. | kom | 36.00 |  |  |  |
| 10 | Nabavka i montaža trokrilnih, jednostrukih PVC prozora dim 265/205cm. Prozore izraditi od petokomornih PVC profila bele boje. Zastakljivanje se vrši termoizolacionim niskoemisionim staklom 4 + 16 + 4 mm. Način otvaranja i izgled prozora prema šemi (list 16). Obračun se vrši po komadu. | kom | 18.00 |  |  |  |
| 11 | Nabavka i montaža jednokrilnih, jednostrukih PVC prozora dim 75/90cm. Prozore izraditi od petokomornih PVC profila bele boje. Zastakljivanje se vrši termoizolacionim niskoemisionim staklom 4 + 16 + 4 mm. Način otvaranja i izgled prozora prema šemi (list 17). Obračun se vrši po komadu. | kom | 4.00 |  |  |  |
| 12 | Nabavka i montaža jednokrilnih, jednostrukih PVC prozora dim 55/85cm. Prozore izraditi od petokomornih PVC profila bele boje. Zastakljivanje se vrši termoizolacionim niskoemisionim staklom 4 + 16 + 4 mm. Način otvaranja i izgled prozora prema šemi (list 18). Obračun se vrši po komadu. | kom | 1.00 |  |  |  |
| 13 | Nabavka i montaža jednokrilnih, jednostrukih PVC prozora portala dim 350/245cm. Prozore portale izraditi od petokomornih PVC profila bele boje sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima na potrebnim mestima. Zastakljivanje se vrši termoizolacionim niskoemisionim staklom 4 + 16 + 4 mm. Način otvaranja i izgled prozora prema šemi (list 19). Obračun se vrši po komadu. | kom | 2.00 |  |  |  |
| 14 | Nabavka i montaža jednokrilnih, jednostrukih PVC prozora portala dim 350/125cm. Prozore portale izraditi od petokomornih PVC profila bele boje sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima na potrebnim mestima. Zastakljivanje se vrši termoizolacionim niskoemisionim staklom 4 + 16 + 4 mm. Način otvaranja i izgled prozora prema šemi (list 20). Obračun se vrši po komadu. | kom | 3.00 |  |  |  |
| 15 | Nabavka i montaža jednokrilnih, jednostrukih PVC prozora portala dim 350/370cm. Prozore portale izraditi od petokomornih PVC profila bele boje sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima na potrebnim mestima. Zastakljivanje se vrši termoizolacionim niskoemisionim staklom 4 + 16 + 4 mm. Način otvaranja i izgled prozora prema šemi (list 21). Obračun se vrši po komadu. | kom | 2.00 |  |  |  |
| 16 | Nabavka i montaža jednokrilnih, jednostrukih PVC prozora portala dim 625/235cm. Prozore portale izraditi od petokomornih PVC profila bele boje sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima na potrebnim mestima. Zastakljivanje se vrši termoizolacionim niskoemisionim staklom 4 + 16 + 4 mm. Način otvaranja i izgled prozora prema šemi (list 22). Obračun se vrši po komadu. | kom | 1.00 |  |  |  |
| 17 | Nabavka i montaža jednokrilnih, jednostrukih PVC prozora portala dim 625/180cm. Prozore portale izraditi od petokomornih PVC profila bele boje sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima na potrebnim mestima. Zastakljivanje se vrši termoizolacionim niskoemisionim staklom 4 + 16 + 4 mm. Način otvaranja i izgled prozora prema šemi (list 23). Obračun se vrši po komadu. | kom | 1.00 |  |  |  |
| 18 | Nabavka i montaža jednostrukog, višedelnog PVC svetlarnika dim 175/780cm. Svetlarnik izraditi od petokomornih PVC profila bele boje sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima na potrebnim mestima. Zastakljivanje se vrši termoizolacionim niskoemisionim staklom 4 + 16 + 4 mm. Način otvaranja i izgled svetlarnika prema šemi (list 24). Obračun se vrši po komadu. | kom | 1.00 |  |  |  |
| 19 | Nabavka i montaža jednostrukog, višedelnog PVC svetlarnika dim 260/1020cm. Svetlarnik izraditi od petokomornih PVC profila bele boje sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima na potrebnim mestima. Zastakljivanje se vrši termoizolacionim niskoemisionim staklom 4 + 16 + 4 mm. Način otvaranja i izgled svetlarnika prema šemi (list 25). Obračun se vrši po komadu. | kom | 1.00 |  |  |  |
| 20 | Nabavka i montaža jednokrilnih, jednostrukih PVC prozora portala dim 520/225cm. Prozore portale izraditi od petokomornih PVC profila bele boje sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima na potrebnim mestima. Zastakljivanje se vrši termoizolacionim niskoemisionim staklom 4 + 16 + 4 mm. Način otvaranja i izgled prozora prema šemi (list 26). Obračun se vrši po komadu. | kom | 1.00 |  |  |  |
| 21 | Nabavka i montaža jednokrilnih, jednostrukih PVC prozora portala dim355/265cm. Prozore portale izraditi od petokomornih PVC profila bele boje sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima na potrebnim mestima. Zastakljivanje se vrši termoizolacionim niskoemisionim staklom 4 + 16 + 4 mm. Način otvaranja i izgled prozora prema šemi (list 28). Obračun se vrši po komadu. | kom | 1.00 |  |  |  |
| 22 | Nabavka i montaža jednokrilnih, jednostrukih PVC prozora portala dim 360/145cm. Prozore portale izraditi od petokomornih PVC profila bele boje sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima na potrebnim mestima. Zastakljivanje se vrši termoizolacionim niskoemisionim staklom 4 + 16 + 4 mm. Način otvaranja i izgled prozora prema šemi (list 15a). Obračun se vrši po komadu. | kom | 16.00 |  |  |  |
|  | Aluminijumska bravarija sa termoprekidom, profili Elvijal ili slično, plastificirani u belu boju (da se slažu sa bojom PVC stolarije), snabdeveni potrebnim okovima. Staklo Low-E nisko emisiono 4+16+4mm. Zaptivanje svih spojeva izvesti EPDM gumom po normativim i tehničkim uputstvima za profilni sistem. |  |  |  |  |  |
| 23 | Nabavka i montaža zastakljenih dvokrilnih AL vrata sa nadsvetlom dim 180/220+75cm. Vrata izraditi od AL profila plastificiranih bele boje sa termo prekidom. Zastakljivanje se vrši termoizolacionim niskoemisionim staklom 4 + 16 + 4 mm. Način otvaranja i izgled vrata prema šemi (list 7). Obračun se vrši po komadu. | kom | 1.00 |  |  |  |
| 24 | Nabavka i montaža zastakljenih dvokrilnih AL vrata dim 130/210cm. Vrata izraditi od AL profila plastificiranih bele boje sa termo prekidom. Zastakljivanje se vrši termoizolacionim niskoemisionim staklom 4 + 16 + 4 mm. Način otvaranja i izgled vrata prema šemi (list 8). Obračun se vrši po komadu. | kom. | 1.00 |  |  |  |
| 25 | Nabavka i montaža zastakljenih dvokrilnih AL vrata sa nadsvetlom dim 260/220+75cm. Vrata izraditi od AL profila plastificiranih bele boje sa termo prekidom. Zastakljivanje se vrši termoizolacionim niskoemisionim staklom 4 + 16 + 4 mm. Način otvaranja i izgled vrata prema šemi (list 10). Obračun se vrši po komadu. | kom | 2.00 |  |  |  |
| 26 | Nabavka i montaža zastakljenog ulaznog AL portala dim 570/355cm. Vrata izraditi od AL profila plastificiranih bele boje sa termo prekidom i sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima na potrebnim mestima. Zastakljivanje se vrši termoizolacionim niskoemisionim staklom 4 + 16 + 4 mm. Način otvaranja i izgled vrata prema šemi (list 27). Obračun se vrši po komadu. | kom | 1.00 |  |  |  |
| 27 | Nabavka i montaža zastakljenog ulaznog AL portala dim 130/230cm. Vrata izraditi od AL profila plastificiranih bele boje sa termo prekidom. Zastakljivanje se vrši termoizolacionim niskoemisionim staklom 4 + 16 + 4 mm. Način otvaranja i izgled vrata prema šemi (list 29). Obračun se vrši po komadu. | kom | 2.00 |  |  |  |
| 28 | Nabavka i montaža zastakljenog ulaznog AL portala dim 215/270cm. Vrata izraditi od AL profila plastificiranih bele boje sa termo prekidom.Zastakljivanje se vrši termoizolacionim niskoemisionim staklom 4 + 16 + 4 mm. Način otvaranja i izgled vrata prema šemi (list 30). Obračun se vrši po komadu. | kom | 2.00 |  |  |  |
| 29 | Nabavka i montaža zastakljenog ulaznog AL portala dim 355/355cm. Vrata izraditi od AL profila plastificiranih bele boje sa termo prekidom i sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima na potrebnim mestima. Zastakljivanje se vrši termoizolacionim niskoemisionim staklom 4 + 16 + 4 mm. Način otvaranja i izgled vrata prema šemi (list 31). Obračun se vrši po komadu. | kom | 1.00 |  |  |  |
| 30 | Nabavka i montaža zastakljenog ulaznog AL portala dim 590/270cm. Vrata izraditi od AL profila plastificiranih bele boje sa termo prekidom i sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima na potrebnim mestima. Zastakljivanje se vrši termoizolacionim niskoemisionim staklom 4 + 16 + 4 mm. Način otvaranja i izgled vrata prema šemi (list 32). Obračun se vrši po komadu. | kom | 1.00 |  |  |  |
| 31 | Nabavka i montaža zastakljenog unutrašnjeg AL portala dim 625/260cm. Vrata izraditi od AL profila plastificiranih bele boje sa termo prekidom i sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima na potrebnim mestima. Zastakljivanje se vrši termoizolacionim niskoemisionim staklom 4 + 16 + 4 mm. Način otvaranja i izgled vrata prema šemi (list 34). Obračun se vrši po komadu. | kom | 1.00 |  |  |  |
| 32 | Nabavka i montaža zastakljenog unutrašnjeg AL portala dim 260/295cm. Vrata izraditi od AL profila plastificiranih bele boje sa termo prekidom i sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima na potrebnim mestima. Zastakljivanje se vrši termoizolacionim niskoemisionim staklom 4 + 16 + 4 mm. Način otvaranja i izgled vrata prema šemi (list 35). Obračun se vrši po komadu. | kom | 2.00 |  |  |  |
| 33 | Nabavka i montaža zastakljenih unutrašnjih dvokrilnih klatnih Al vrata dim 260/295cm. Vrata izraditi od AL profila plastificiranih bele boje sa termo prekidom.Zastakljivanje se vrši termoizolacionim niskoemisionim staklom 4 + 16 + 4 mm. Način otvaranja i izgled vrata prema šemi (list 36). Obračun se vrši po komadu. | kom | 6.00 |  |  |  |
| 34 | Nabavka i montaža zastakljenog unutrašnjeg AL portala dim 270/340cm. Vrata izraditi od AL profila plastificiranih bele boje sa termo prekidom i sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima na potrebnim mestima. Zastakljivanje se vrši termoizolacionim niskoemisionim staklom 4 + 16 + 4 mm. Način otvaranja i izgled vrata prema šemi (list 37). Obračun se vrši po komadu. | kom | 1.00 |  |  |  |
| 35 | Nabavka i montaža zastakljenog unutrašnjeg AL portala dim 240/295cm. Vrata izraditi od AL profila plastificiranih bele boje sa termo prekidom i sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima na potrebnim mestima. Zastakljivanje se vrši termoizolacionim niskoemisionim staklom 4 + 16 + 4 mm. Način otvaranja i izgled vrata prema šemi (list 38). Obračun se vrši po komadu. | kom | 2.00 |  |  |  |
| UKUPNO III: |  |
| IV. | FASADERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| rb | Opis radova | jm | količina | Jedinična cena bez PDV-a | Jedinična cena sa pdv | Ukupno bez pdv |
| 1 | Nabavka i postavljanje termoizolacije fasadnih zidova, sistema "Demit" ili odgovarajuće. Falcovane stiropor ploče d=8cm se lepe na fasadne zidove građevinskim lepkom i ankerišu specijalnim tiplama. Preko ploče se nanosi sloj građevinskog lepka, u koji se utiskuje staklena mrežica a potom se nanosi završni sloj građevinskog lepka. Obračun po m2 | m2 | 3,200.00 |  |  |  |
| 2 | Bojenje ulaznih površina zida masnom bojom po izboru investitora u visini 2m. Pre izrade fasadne površine pregledati, sastrugati staru trošnu boju, sanirati pukotine i na pripremljenu podlogu naneti boju sa potrebnim predradnjama.Obračun po m2 | m2 | 23.00 |  |  |  |
| 3 | Obrada termoizolovanih fasadnih zidova plastičnim malterom sa zaribavanjem, tipa "Bavalit" ili odgovarajuće po izboru investitora. U cenu pozicije ulazi i zaštita otvora PVC folijom. Boja po izboru investitora. Obračun po m2 | m2 | 3,200.00 |  |  |  |
| 4 | Bojenje pripremljene fasade fasadnom bojom u tonu po izboru investitora sa potrebnim predradnjama. Obračun po m2 | m2 | 250.00 |  |  |  |
| 5 | Gletovanje i zavšno bojenje špaletne poludisperzivnom bojom u tonu po izboru investitora. Obračun po m1 | m1 | 1,450.00 |  |  |  |
| 6 | Izrada kulir fasade na sokli. Ton određuje investitor. Obračun po m2 | m2 | 21.00 |  |  |  |
| 7 | Nabavka i postavljanje falcovanih termo ploča od lakog betona, na donji deo fasade, tipa "Siprolit" ili odgovarajuće (koja se sastoji od stiropora, cementa i specijalnih aditiva) ili slična ploča. Ploče debljine 8cm lepiti i tiplovati na donji deo fasade do visine 180 cm (visoka sokla, radi zaštite) prema uputstvu proizvođača ploča. Završno je obraditi isto kao "Demit" ili odgovarajuću fasadu u sistemu prema uputstvu proizvođača. Obračun po m2 gotove obloge. | м2 | 275.00 |  |  |  |
| UKUPNO IV: |  |
| V. | RAZNI RADOVI |  |  |  |  |
| rb | Opis radova | jm | količina | Jedinična cena bez PDV-a | Jedinična cena sa pdv | Ukupno bez pdv |
| 1 | Demontaža spoljašnjih sigurnosnih kamera i svetiljki, bez oštećenja i odlaganje na mesto određeno od investitora, radi ponovne ugradnje, demontaža PVC kanalica na fasadi i uštemavanje svih kablova u malter, sa gipsanjem kablova. Prilikom izrade demit ili odgovarajuće fasade voditi računa da se ne ošteti prilikom bušenja PVC tipli, Montaža sigurnosnih kamera i svetiljki na fasadi nakon demita. Kontrola uređaja i dovođenje u stanje pre montaže. Obračun po komadu | kom | 25.00 |  |  |  |
| 2 | Demontaža spoljašnjih klima jedinica i odlaganje na mesto određeno od investitora, radi ponovne ugradnje. Kontrola uređaja i dovođenje u stanje pre montaže. Obračun po komadu | kom | 7.00 |  |  |  |
| 3 | Obrada špaletni produžnim malterom. Špaletne su širine 10-20cm. Obračun po m' | m1 | 1,450.00 |  |  |  |
| 4 | Malterisanje cementnim malterom sokle u dvorištu. Pre malterisanja potrebno je pregledati i eventualno popraviti postojeći zid od opeke. Obračun po m2 | m2 | 21.00 |  |  |  |
| 5 | Izrada i postavljanje iksne od pocinkovanog lima između ležečeg oluka i zida koja služi kao okapnica i sprečava vlaženje zida. Obračun po m1 | m1 | 170.00 |  |  |  |
| 6 | Opšivanje solbanka prozora pocinkovanim limom, prosečne razvijene širine (RŠ) 25 cm. Strane solbanka prema zidu i stoku prozora podići u vis do 25 mm. Ispod lima postaviti sloj ter papira, koji ulazi u cenu solbanka. Obračun po m1 solbanka. | m1 | 410.00 |  |  |  |
| 7 | Nabavka, transport i montaža trakastih zavesa u boji po izboru investitora. Obračun po m2 | m2 | 190.00 |  |  |  |
| UKUPNO V: |  |
| VI. | DRVENA SPOLJNA STOLARIJA |  |  |  |  |
| rb | Opis radova | jm | količina | Jedinična cena bez PDV-a | Jedinična cena sa pdv | Ukupno bez pdv |
|  | DRVENA SPOLJNA STOLARIJA RADITI IDENTIČNU KAO POSTOJEĆU OBJEKAT POD ZAŠTITOM SPOMENIKA KULTURE: |
| 1. | Izrada i ugradnja duplih drvenih prozora kao postojeći krilo na krilo sa širinom štoka 25 cm, i podelom kao postojeći dim. 125/245 cm . Farban u belo ostakljen i ugrađen. Unutrašnja klupica drvena rš=60 cm a spoljna od pocinkovanog lima rš=40 cm. Pozicija obuhvata i rad i materijal. Obračun po ugrađenom komadu-kao postojeći | KOM | 15 |  |  |  |
| 2. | Izrada i ugradnja duplih drvenih prozora kao postojeći krilo na krilo sa širinom štoka 25 cm, i podelom kao postojeći dim. 120/100 cm . Farban u belo ostakljen i ugrađen. Unutrašnja klupica drvena rš=40 cm a spoljna od pocinkovanog lima rš=40 cm. Pozicija obuhvata i rad i materijal. Obračun po ugrađenom komadu-kao postojeći | KOM | 1 |  |  |  |
| 3. | Izrada i ugradnja dvokrilnih drvenih vrata kao postojeći sa debljinom i širinom štoka 25 cm, i podelom kao postojeći dim. 180/260 cm . Finalno ofarbano sa pripadajućim pragom od tvrdog drveta. Pozicija obuhvata i rad i materijal. Obračun po ugrađenom komadu-kao postojeći | KOM | 1 |  |  |  |
| 4. | Farbanje spoljne drvene stolarije (dupli prozori sa pregradama) širina štoka d=25 cm. Sa svim potrebnim predradnjama u belu boju. Unutrašnja klupica rš=60 cm. Potrebno je iste ampasovati i zameniti pokidane okove. Dim 125/245cm | KOM | 26 |  |  |  |
| 5 | Nabavka i ugradnja trakastih zavesa u prozor , u boji po izboru naručioca dim. 265/130+75cm. | M2 | 195 |  |  |  |
| UKUPNO VI: |  |
|  | UKUPNA REKAPITULACIJA: |  |
| I. | PRIPEMNI RADOVI |  |  |  |  |  |
| II. | DEMONTAŽA I RUŠENJE |  |  |  |  |  |
| III. | GRADJEVINSKA STOLARIJA |  |  |  |  |  |
| IV. | FASADERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
| V. | RAZNI RADOVI |  |  |  |  |  |
| VI. | DRVENA SPOLJNA STOLARIJA |  |  |  |  |  |

| УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а ( I+II+III+IV+V+VI) |  |
| --- | --- |
| ПДВ: |  |
| УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-а ( I+II+III+IV+V+VI) |  |

М.П.  ____________________________

(потпис овлашћеног лица)

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  ЈНМВ 09/2014